Авторский коллектив

| Руководитель работы, главный инженер проекта |  | И.В. Галецкая |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Н.А. Дудник |
| Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Лермонтова (по договоренности) |  | Н.И. Юнин |
| Начальник отдела изысканий |  | И.В.Пашек |
| Начальник строительного отдела, специалист по генеральному плану |  | О.Г Левцова. |
| Начальник сантехнического отдела |  | В.Н.Парфирьев |
| Начальник электротехнического отдела, специалист по средствам связи |  | Т.М Чаплыгина. |
| Главный специалист по энергоснабжению |  | Н.С.Юрченко |
| Главный специалист по теплоснабжению |  | В.Н.Парфирьев |
| Главный специалист по водоснабжению и канализации |  | Л.М. Щапова. |
| Главный специалист - геолог Главный специалист - эколог |  | В.М.Шепотько М.Н.Мирзаев |
| Инженер 1 категории, специалист по газоснабжению |  | М.В.Рысухина |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА (Часть 2)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1990 -2010 года | 6 |
| 3. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | 6 |
| 4. | СОВРЕМЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ | 7 |
| 4.1. | КРАТКАЯ ИСТОРИЧСКАЯ СПРАВКА | 7 |
| 4.2. | ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА - Кавказские Минеральные Воды | 8 |
| 4.3. | ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К ГОРОДУ. | 9 |
| 4.4. | СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ. | 10 |
| 4.5. | СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. | 11 |
| 4.6. | СОЦИАЛЬНО — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА. | 12 |
| 4.7. | ТРАНСПОРТ. | 17 |
| 5. | ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА | 21 |
| 5.1. | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА | 21 |
| 5.2. | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 22 |
| 5.3. | ОСНОВНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ | 23 |
| 5.4. | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 24 |
| 5.5. | ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ | 25 |
| 5.6. | УЛИЧНАЯ СЕТЬ И ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ | 25 |
| 5.7. | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 26 |
| 5.8. | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | 27 |
| 5.9. | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 28 |
| 5.9.1. | Организация поверхностного стока. | 28 |
| 5.9.2. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОГО КОЛЛЕКТОРА | 28 |
| 5.9.3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. | 29 |
| 5.9.4. | СИСТЕМА СВЯЗИ | 29 |
| 5.9.5. | Газоснабжение | 31 |
| 5.9.6. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 32 |
| 5.9.7. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 32 |
| 5.9.8. | КАНАЛИЗАЦИЯ | 33 |
| 5.9.9. | Дождевая канализация. | 33 |
| 6. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 33 |
| 6.1. | ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА | 34 |
| 6.2. | ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА. | 35 |
| 6.3. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОЗЕРА. | 36 |
| 6.4. | ОХРАНА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА. | 36 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- План современного использования территорий (опорный план) (в масштабе 1:10000)

- Генеральный план (основной чертеж) (в масштабе 1:5000)

- Схема зонирования территорий (в масштабе 1:10000)

- Схема транспортной инфраструктуры (в масштабе 1:10000)

- Схема инженерной инфраструктуры. Сети электроснабжения  (в масштабе 1:10000)

- Схема инженерной инфраструктуры. Сети газоснабжения  (в масштабе 1:10000)

- Схема инженерной инфраструктуры. Сети теплоснабжения  (в масштабе 1:10000)

- Схема инженерной инфраструктуры. Сети связи (в масштабе 1:10000)

- Схема инженерной инфраструктуры. Сети водопровода и канализации (в масштабе 1:10000)

- Схема благоустройства территорий в масштабе 1:10000

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Пояснительная записка

«Генеральный план развития города Лермонтова Ставропольского края до 2030 года» (часть 1).

# 1.Общие положения

Генеральный план развития города  Лермонтова  до 2030 года  разработан ОАО ЛПИ «Оргстройпроект» по заданию администрации города Лермонтова.

Предыдущий генеральный план города был разработан в 1990 году на период до 2010 года  государственным  институтом проектирования городов  «ГИПРОГОР» по заданию Главного Управления архитектуры и градостроительства Ставропольского крайисполкома в соответствии с планом проектно-изыскательских работ Госстроя РСФСР.

К 2010г. численность населения города достигла 25 тысяч человек.

Настоящий проект генерального плана предусматривает:

- Рост численности населения до 32 тысяч человек на расчетный срок к 2030 году.

- Строительство новых жилых микрорайонов.

- Создание непрерывной системы озеленения города.

- Расширение въезда в город и создание транспортного узла с круговой развязкой на въезде в город.

- Создание современной инфраструктуры города.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

- Определение направлений территориального развития города на период после  2030 года.

Эскизны  генерального плана были в процессе разработки представлялись для обсуждения и  согласования  главному архитектору  города Лермонтова Юнину Н.И.

При разработке генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- Ранее разработанный генеральный план города (на 1990-2010г);

- Схема территориального планирования особоохраняемого эколого-курортного региона РФ – Кавказские Минеральные Воды, от 23.03.11 (Гипрогор, ОАО Российский институт градостроительства)

Правила землепользования и застройки города Лермонтова Ставропольского края.

- Другие исходные данные.

Генеральный план города Лермонтова разработан  в соответствии с действующими  в настоящее время строительными нормами и правилами:

Градостроительный кодекс  Российской Федерации;

СНиП 2.07.01.-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

ТСН 30-312-2006 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края.

В проекте определены перспективы социально-экономического и градостроительного развития города на планируемый период развития до 2030 года.

В генеральном плане города определяются  цели и задачи территориального планирования и мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, эффективности функционирования городских территорий  и их инвестиционной привлекательности.

2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1990 -2010 года

Территориальное развитие города за истекший период в целом соответствует генеральному плану 1990г. 	Вместе с тем, имеется  ряд отступлений от генерального плана.

- Население.

В генеральном плане предусматривался рост численности населения до 32 тысяч человек (на период до 2010г.). За истекший период численность населения возросла только  до 25 тысяч чел. Таким образом, темпы роста численности населения отстают от намеченных в генеральном плане.

- Жилищное строительство.

До 2000г. планировалось завершение строительства микрорайона «Б», строительство новых микрорайонов. На 2010 г. освоено около 85%  планируемого  жилья.

На месте планируемого микрорайона «В» ведется комплексная малоэтажная жилая застройка (Микрорайон «Бештау»)

- Дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения медицинского обслуживания,

Из намеченного не выполнено строительство в микрорайоне «Б» школы на 1180 мест и детского сада на 280 мест, строительство на проспекте Лермонтова поликлиники.  В настоящее время эти площади пустуют и не благоустроены. В отступление от генерального плана внутри жилой группы построена платная автостоянка, не велось строительство нового микрорайона «В».

4. Застройка общественно-деловых зон

Застройка проспекта Лермонтова в период 1990-2010 велась с отступлением от генерального плана, на месте предполагаемой застройки общественными зданиями построена платная автостоянка.

# 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основной целью работы по разработке проекта Генерального плана города Лермонтова является выполнение определение концепции  развития, позволяющих сформулировать главные стратегические цели, задачи и основные стратегические направления развития территории города Лермонтова.

Целями территориального планирования развития города Лермонтова являются:

- создание градостроительными средствами условий повышения качества жизни  населения  и экономики города;

- развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение экологической безопасности  развития города, учитывающей его природно-климатическое разнообразие территорий;

- повышение эффективности функционирования городских территорий;

- развитие курортно-рекреационных территорий, обеспечивающих современный уровень и разнообразие видов отдыха и развлечений.

Для достижения поставленных целей в генеральном плане города Лермонтова необходимо решить следующие задачи:

- разработать основные направления градостроительного развития с учетом особенностей социально-экономического развития, природных и планировочных условий;

- определить основные направления городского развития, обеспечивающие улучшение экологической обстановки;

- выявить зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;

- определить основные направления развития производственного комплекса, отвечающего нуждам города;

- определить основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур на территории города;

- определить территории для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры,  промышленных объектов, объектов общественно- деловой зоны, рекреационной зоны;

Планировочные решения Генерального плана в дальнейшем послужат основой для разработки проектной документации последующих уровней – проектов планировок отдельных микрорайонов, кварталов и специализированных зон отдыха, туризма и развлечения.

4. СОВРЕМЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

4.1.  КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Город Лермонтов – один из самых молодых городов Ставропольского края. Первоначально Лермонтов складывался как небольшой поселок городского типа.

Застройка его осуществлялась с 1953 г. по разработанному Горстройпроектом (г. Москва) генеральному плану. Для жилой застройки был использован наиболее благоприятный участок западного склона горы Бештау.

С 1956 года посёлок Лермонтов был преобразован в город Лермонтов. Город начинался и строился  «с чистого листа», по всем правилам советской градостроительной политики: была предусмотрена комплексность застройки, благоустроенность жилья, развитая сеть культурно-просветительных, образовательных, бытовых и административных учреждений, объектов инженерно- коммунальных служб. Город Лермонтов возник и развивался как специализированный город, основным градообразующим предприятием которого было Горно-химическое рудоуправление. Позже возник ряд новых крупных промышленных предприятий: заводы «Микроом» и «Оргтехника»,  открылся филиал Московского проектного института «Оргстройпроект».

Город  расположен в центре крупной агломерации-группы курортов Кавказских Минеральных Вод: в 6 км  на восток расположен город  Железноводск, в 10 км на юго-восток расположен  город  Пятигорск и в 7 км на юго-запад – город  Ессентуки.

В 1987 году в  состав города было включено село Острогорка.

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА  - Кавказские Минеральные Воды

Регион Кавказских Минеральных Вод официально признан курортной местностью России государственного значения, благодаря наличию ценных в лечебном и рекреационном отношении минеральных вод, лечебной грязи, целебного климата, живописного ландшафта. Здесь были созданы, получившие мировую известность, многопрофильные курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, популярные водолечебницы - Кумагорская, Георгиевская, Минераловодская и др. Природные лечебные факторы и их ресурсы региона Кавказских Минеральных Вод являются основой санаторно-курортного лечения, предопределяют медицинский профиль курортов и представляют собой общенациональное достояние населяющих ее народов.

В 1992 году Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина от 27 марта 1992 года № 309] региону Кавказских Минеральных Вод был придан статус «Особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации», а Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 462] были закреплены новые границы региона, внешний контур которых совпадает с границей округа горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод, Общая площадь особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод составляет 5243 кв. км.

В состав особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод попадают: в Ставропольском крае - города Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также районы Минераловодский, Георгиевский и Предгорный.

В 2006 году Правительством Российской Федерации проведено подтверждение статуса курортов Кавказских Минеральных Вод как курортов федерального значения.

В перечне курортов России Минздравом Российской Федерации федеральные курорты Кавказских Минеральных Вод отнесены к категории уникальных благодаря высокой курортно-рекреационной эффективности природных лечебных факторов (благоприятный климат, живописный ландшафт, минеральные воды, лечебные грязи), которые являются фундаментом развития санаторно-курортного лечения. Под уникальными в данном случае понимаются курорты, располагающие минеральной водой или лечебной грязью, ландшафтом, климатом, которые хотя бы в одном имеющем бальнеологическое значение компоненте превосходили все другие аналогичные природные лечебные факторы России; или отличающиеся большим разнообразием используемых типов и разновидностей минеральных вод, лечебных грязей, ландшафтно-климатических особенностей; или выделяющиеся необычным и благоприятным, с бальнеологической точки зрения, сочетанием отдельных компонентов, содержащихся в природном лечебном ресурсе или таким же сочетанием самих природных факторов. Все эти качественные особенности применимы к природным лечебным факторам региона Кавказских Минеральных Вод.

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К ГОРОДУ.

На севере и юге городские земли граничат с землями Предгорного района.  Северо-восточные и восточные границы города проходят по склонам горы Бештау, где расположен основной район охраняемых лесов гослесфонда. Смежными территориями здесь являются городские земли города Пятигорска и города Железноводска. У южной границы города расположена гора Шелудивая.

Наиболее крупным населенным пунктом, расположенным в двух километрах от города,  является муниципальное образование Вин-Сады.

Юго-западная граница города совпадает с автомобильной магистралью государственного значения (Черкесское шоссе), через которую осуществляется связь города  с внешней сетью автомобильных дорог.

В районе села Вин-Сады город имеет еще один выход к внешним автомобильным дорогам, связывающим город Лермонтов с городом Пятигорском и автомобильной дорогой г.Минеральные Воды – г.Кисловодск.

4.4. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

В границах города выделяются две основные функциональные зоны — восточная селитебная  и западная промышленная, разделенные железнодорожной веткой.

Планировочное решение промышленных территорий носит неорганизованный характер и нуждается в совершенствовании.

У подножия горы  Шелудивой находятся небольшие промышленные предприятия.  Они перекрыли  подход к городскому озеру, месту массового отдыха горожан.

Селитебная территория города  занята индивидуальной усадебной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.

У подножия горы  Шелудивой находятся небольшие промышленные, торгово-складские зоны.  Они затрудняют подход к городскому озеру, месту массового отдыха горожан.

Планировочная структура  ранее сложившейся застройки представляет собой сеть мелких кварталов с периметральной застройкой малоэтажными жилыми домами. Планировочную основу этой зоны составляют улица Ленина и бульвар по улице Комсомольской, площадь Ленина с Дворцом культуры и парком регулярной планировки, спортивная зона. Этот район хорошо благоустроен.

Вторая часть селитебной территории занята микрорайонами, застроенными  четырех-, пяти- и девятиэтажными домами различных типов и серий. Главные городские улицы - Ленина, Волкова, проспект Лермонтова. Эти улицы формируют общественную зону города. Проспект Лермонтова, центральная улица города в настоящее время застроен частично.

С севера к городу примыкает застройка село Острогорка, включенное  в городскую черту. Село Острогорка в основном представлено индивидуальной застройкой.

Под кратковременный отдых используется территории к северо-востоку от города у подножия горы Бештау, а также  в зоне городского озера, подходы к которому затруднены сложившейся коммунально - складской зоной.

Промышленные предприятия в основном сосредоточены в западной части города. Это ОАО «Гидрометаллургический завод»,  Филиал ЗАО «Южная энергетическая компания город Лермонтов» (городская  ТЭЦ), территория автохозяйства и другие. Небольшие промышленно-складские зоны образовались у подножия гор Бештау и Шелудивой.

В целом планировочная структура города достаточно устойчива, компактно вписана в окружающий ландшафт и обладает необходимыми характеристиками для дальнейшего развития полноценной городской среды.

Вместе с тем, анализ сложившейся ситуации выявил целый ряд проблем социально- экономического характера и вопросов по организации архитектурно- планировочного развития и объемно - пространственного построения города, а именно:

- незавершенность системы общественного центра города в комплексе с локальными центрами обслуживания микрорайонов;

- неиспользование ландшафтного и историко-культурного потенциала в планировочной структуре города;

- недостаточная эффективность использования промышленных и коммунальных территорий, нерациональная планировочная организация крупной промышленной зоны в северо-западной части города;

- расположение садовых участков в центральной части города;

- недостаточность  детских садов- 800 мест, школ – имеет место  обучение во 2 смену;

- обеспеченность  поликлиник недостаточна, 78% (200мест);

- неблагоустроенность береговой полосы городского озера.

4.5. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушной среды в городе Лермонтове являются следующие предприятия: ОАО «Гидрометаллургический завод»,  Филиал ЗАО «Южная энергетическая компания город Лермонтов», ООО «ЭМЗ», другие промышленные предприятия города, а также выхлопы автотранспорта.

На промышленных предприятиях города проводится паспортизация промышленных отходов подразделениями Роспотребнадзора (Пылеулавливающие системы имеются  на ОАО «ГМЗ», ГУП «ЭМЗ», ООО «Эрика», ООО «Ариэлькурсив»).

На территории города организована система ливневой канализации, однако очистных сооружений не имеется, и ливнесток попадает на рельеф без очистки.

На территории города наблюдается локально повышенный уровень радиационного излучения, что обусловлено интенсивным выделением радона с поверхности земли. Был отмечен повышенный радиационный фон и в жилых помещениях. Часть жилого фонда, некоторые общественные здания имеют превышение концентрации радона.  При проектировании зданий и сооружений необходимо предусматривать защиту их от проникновения радона. При выполнении этих мероприятий экологическую обстановку в городе Лермонтове можно охарактеризовать как благоприятную.

Вывоз мусора осуществляется на полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в  промышленной зоне.

В городе осуществляется планово-регулярная санитарная очистка территории  от твердо-бытовых отходов, которые складируются в контейнеры. Контейнеры расположены  в жилой застройке и на территориях промышленных предприятий и вывозятся мусоровозами на полигон ТБО. Спецавтотранспорт  для вывоза мусора находится в ведении городского предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Летом выполняются работы по очистке городских дорог, поливу для снижения  запыленности воздуха и улучшению микроклимата в жаркие дни. Зимой производится регулярная очистка дорог от снега и посыпка дорог специально заготовленной смесью для уменьшения скольжения на дорогах.  Регулярно  проводятся мероприятия по очистке существующих лотков и колодцев ливневой канализации.

4.6. СОЦИАЛЬНО — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА.

Хозяйственный комплекс

Ведущими отраслями хозяйственной деятельности г. Лермонтова, определяющими его профиль и специализацию, являются:

-промышленность;

-транспорт и связь.

Промышленность города представлена 5 крупными и средними предприятиями. Экономической опорой для города в настоящее время являются предприятия малого бизнеса.

Основными предприятиями города являются:

- ОАО «Гидрометаллургический завод» - химическая промышленность, производство удобрений;

- ООО «Элекромеханический завод» - производство насосов;

- Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» город Лермонтов,                   теплоэнергообеспечение;

- МУП «Горводоканал»;

- МУП «Лермонтовское городское газовое хозяйство»;

- ОАО ЛПИ «Оргстройпроект» - проектно-изыскательный институт;

- ООО « Окна» - производство пластиковых окон;

- ООО Производственно-меховое объединение «Эрика», ООО «Прогресс» - пошив меховых изделий;

-ООО «Ариэлькурсив» - производство химических добавок для производства пластмассы.

- ООО «Мария» - производство кондитерских изделий.

Строительство включает в себя ремонтные организации,  материально- технические базы.

Коммунальное хозяйство города представлено многочисленными складами, производственными базами и подсобными хозяйствами предприятий и организаций, коммунальными объектами.

Учитывая, что Лермонтов находится в центре Особоохраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод, размещение новых промышленных предприятий в городе не намечается.

Дальнейшее развитие промышленности  предусматривается  за счет реконструкции существующих предприятий. Предусматривается перепрофилирование существующих вредных производств на экологически чистые промышленные предприятия.

В целом отраслевая структура промышленности изменений не претерпит.

Жилищный фонд.

Жилищный фонд города Лермонтова села Острогорка находятся  в муниципальной и индивидуальной собственности. Частный фонд представлен в основном 1-3-этажными домами с размером участка 0.08 — 0.1га. Основная часть индивидуальной жилой застройки расположена в северной селитебной части города. В структуре жилищного фонда преобладают дома средней этажности (2-9-этажей).  Жилищный фонд города достаточно хорошо благоустроен в инженерном отношении. В настоящее время ведется жилищное строительство на проспекте Лермонтова, в районе горы Шелудивой; строительство индивидуальных домов- в с. Острогорка и в северо- восточной части г. Лермонтова.

Анализ структуры жилищного фонда города выполнен на основе данных Лермонтовский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация» и МУП Управление ЖКХ города Лермонтова.

Структура жилищного фонда

| Ведомственная принадлежность жилищного фонда | Общая площадь, тыс. кв.м. | %% к итогу |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный* | 386,7 | 72,7 |
| Индивидуальный (частный сектор) | 145,0 | 27,3 |
| Всего | 531,7 | 100,0 |

*Включает приватизированные квартиры

В городе практически не ведется жилищное строительство, за исключением индивидуального.

Дошкольные образовательные учреждения.

В  городе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений, и начальная школа -детский сад N15. Все учреждения находятся в муниципальной собственности, и расположены в специальных двухэтажных зданиях, площадь участков колеблется от 0,3га до 0,7га. Обеспеченность населения города дошкольными образовательными учреждениями на сегодняшний день не удовлетворяет спрос.

Общеобразовательные учреждения.

В  городе функционируют 4 общеобразовательных школ.

Все учреждения находятся в муниципальной собственности, размещены в 1-3-этажных отдельно стоящих специальных зданиях. В связи с тем, что  в некоторых школах ведется обучение в  две смены,  существует потребность в  дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях.

Учреждения дополнительного образования для детей.

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит учреждениям дополнительного образования. В городе есть детская музыкальная школа, расположенная в отдельном трехэтажном здании по проезду Театральному, детская художественная школа — в отдельном здании по улице Гагарина. А также имеются хореографические кружки и интернет-клуб,  станция юных натуралистов и  учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга».

Среднее и высшее профессиональное образование.

В городе по улице Комсомольской расположено Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»,  по  улице Промышленная находится  Северо — Кавказский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования « Московский автомобильнодорожный государственный технический университет” (МАДИ).

Учреждения здравоохранения.

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 101»   ФМБА России - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, расположенное в центральной части города, в состав которого входят

- стационар

- поликлиника

- станция скорой помощи

- центр восстановительной медицины.

В состав стационара входят отделения: хирургическое, терапевтическое, инфекционное, анестезиологии, акушерско-гинекологическое, педиатрическое и реанимационное.

На территории клинической больницы расположено здание ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №101 ФМБА России», в функцию которого входит профилактика инфекционных заболеваний, проведение санитарно-гигиенической, профилактической дезинфекции, а также имеет промышленно-санитарную и бактериологическую лаборатории.

В городе имеются две стоматологические клиники и шесть аптек.

По улице Горной в 2010 году построено здание  региональной станции переливания крови.

Социальная защита.

Администрация города постоянно проводит комплексную и последовательную работу по защите одиноких, больных и престарелых граждан. Центр социального обслуживания населения, расположенный в отдельном двухэтажном здании по улице П.Лумумбы, предназначен как для временного пребывания пенсионеров и инвалидов, так и для обслуживания на дому.

Учреждения культуры и искусств.

Из учреждений культуры в городе расположены многопрофильный Дворец культуры, многопрофильный развлекательный центр « Мир», в котором в настоящее время  ведется   капитальный ремонт.

В городе имеется 4 библиотеки:

- филиал N1 – ул. Октябрьская,

- филиал N2 – пр. Солнечный;

- филиал N3– ул. Ленина (специализация – детская библиотека);

- центральная библиотека по ул. Ленина в здании Дворца культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения.

Общегородская физкультурно-оздоровительная сеть представлена плоскостными и объемными сооружениями.

Между ул. Спортивная и проспектом Лермонтова расположен городской стадион. На территории стадиона расположены два футбольных поля (одно тренировочное), волейбольная и баскетбольная площадки, крытый и открытый теннисные корты, открытый плавательный бассейн и три спортзала. Функционирует детская спортивная школа и тренажерный зал.

Кроме того, в общеобразовательных школах и учреждениях высших и средних учебных заведений существуют оборудованные спортивные залы   и спортивные площадки.

Предприятия торговли.

Продовольственные и промтоварные магазины расположены в основном в пристройках или первых этажах жилых домов.  За последние годы построен ряд крупных продуктовых и промтоварных магазинов по пр. Солнечный,  ул.Волкова.

Частью городской торговой сети является комплекс торговых точек, расположенных по ул. Ленина.

В центральной части города построены и функционируют два торговых центра: на пересечении улиц Нагорная и Волкова и на пр. Солнечный.

Предприятия общественного питания

еть общественного питания включает рестораны,  кафе, столовые, бары и другие общедоступные населению учреждения. За последние годы в городе построен целый ряд объектов общественного питания   в разных частях города и села Острогорка, общее число которых более 15. В целом потребность в учреждениях сети общественного питания удовлетворена.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания.

В городе имеются предприятия бытового обслуживания. Все они рассредоточены по городу и большинство расположены в пристройках или на первых этажах жилых и нежилых помещений.

В городе имеются также две гостиницы по ул. Ленина и на проспекте Лермонтова.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения.

Здание администрации города Лермонтова расположено в отдельно стоящем здании в центральной части города  на проспекте Лермонтова.

В городе работает Лермонтовский дополнительный офис Пятигорского сберегательного банка по улице Волкова и улице Ленина. В 2010 году построен его филиал по проспекту Лермонтова в отдельно стоящем двухэтажном здании.

В городе имеются нотариальные конторы, отдел ЗАГСа, отделение Федерального Казначейства, отдельный батальон ГИБДД №1,2 ДПС ГУВД СК, ОВД, подразделение судебных приставов, учреждение юстиции о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории СК, мировые судьи  и  др.

4.7. ТРАНСПОРТ

Город Лермонтов является муниципальным образованием Ставропольского края, расположенным в  центре городов группы Кавказских Минеральных Вод. В 20 км от Лермонтова расположен город Минеральные Воды, в 5-7 км — города Пятигорск, Железноводск, Ессентуки.

Основные внешние транспортные связи города осуществляются по федеральным дорогам:  А-156 « Лермонтов — Черкесск», А-157 « Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск»  с выходом на федеральную автомобильную дорогу М-29 « Кавказ».

Основным видом внешнего и внутреннего транспорта является автомобильный. Пассажирский транспорт связывает город Лермонтов с городами Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Ставрополь.

Автомобильные дороги.

Автомобильная дорога «Лермонтов — Черкесск» является федеральной автомобильной дорогой и обеспечивает связь города Лермонтова  с населенными пунктами село Вин-Сады, станица Суворовская, выход на федеральную дорогу «Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск». Пересечение автомобильных дорог выполнено в разных уровнях по типу клеверного листа.

Автомобильная дорога «Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск» является обеспечивает связь города Лермонтова с населенными пунктами Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды и выход на федеральную автомобильную дорогу « Кавказ».

На подходе к городу Лермонтову автодорога имеет две полосы движения по 3,75 м. В общем городском потоке автомобильного транспорта города преобладают легковые автомобили.

Железнодорожный транспорт.

Промышленная зона города Лермонтова обслуживается железнодорожным подъездным путем ОАО «Гидрометаллургический завод» от станции Скачки в городе Пятигорске.

Путевое развитие железнодорожного узла представлено 12 путями: один главный (полезная длина 8500м), пять приемоотправочных (1200м), четыре сортировочных (640м) и два прочих (325м). Все пути, в том числе и главный,  не электрифицированы.

В пределах города расположено два разделительных пункта: станция Промышленная и Разъезд. На станции Промышленная осуществляется прием, отправление грузов и маневровая работа. На станции Разъезд — обгон и маневровая работа.

Пассажирское железнодорожное сообщение в  городе Лермонтове отсутствует.

Магистральная уличная сеть.

Магистральная уличная сеть города Лермонтова представлена следующими улицами общегородского и районного значения; Промышленная, Пятигорская, П. Лумумбы, Первомайская, Волкова, проспект Лермонтова. Интенсивность движения по этим улицам в среднем не высокая и не превышает 10-20 машин в минуту. Наиболее интенсивное движение в утреннее и вечернее время.

| №№ п/п | Наименование улиц | Протяженность, м. | Ширина проезжей части, м. | Ширина тротуаров, м. | Площадь покрытия проезжей части, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Промышленная (от СТО ВАЗ до ОАО «ГМЗ») | 1845 | 7 | - | 12915 |
| 2 | ул. Промышленная ( от ОАО ГМЗ до переезда) | 1850 | 7.7 | 1.5 | 14245 |
| 3 | Проспект Лермонтова | 882 | 14.6 | 3.5 | 12877 |
| 4 | ул. П. Лумумбы | 1294 | 9 | 2.0 | 11646 |
| 5 | ул. Первомайская | 813 | 8 | 3.5,1.8 | 6504 |
| 6 | ул. Пятигорская | 500 | 9 | 1.5 | 4500 |
| 7 | ул. Ленина | 1278 | 9 | 3.0 | 11502 |
| 8 | ул. Волкова | 664 | 7 | 3.0 | 4648 |
| 9 | ул. Шумакова | 750 | 7 | 2.3 | 5250 |
| 10 | ул.Матвиенко | 754 | 7 | 3.6 | 5278 |

Улично-дорожная сеть города Лермонтова имеет твердое покрытие и находится в удовлетворительном состоянии.

Самыми сложными с точки зрения безопасности дорожного движения являются перекрестки улиц П. Лумумбы - Комсомольская и проспект Лермонтова - Первомайская. Здесь наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

Автомобильный пассажирский и грузовой транспорт.

Пассажирские перевозки в городе Лермонтове осуществляются  автотранспортом: маршрутными такси и автобусами.   Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом.  В основном перевозятся инертные материалы, строительные материалы, грунт и мусор. Основные маршруты грузовых перевозок проходят по улицам Промышленная, П.Лумумбы, Заводскому переулку и проспекту Лермонтова.

В городе имеются  5 городских и 6 пригородных автобусных маршрута.

Характеристики маршрутов приведены в таблице.

| №№ п/п | Наименование конечных пунктов маршрута | Длина оборотного рейса, км. |
| --- | --- | --- |
|  | Городские |  |
| 1 | Лермонтов - Острогорка | 8 |
| 2 | Лермонтов — гор. сады | 8,6 |
| 3 | Лермонтов-Профилакторий | 11 |
| 4 | Пригородные | 4 |
|  | Лермонтов -Калаборка | 35 |
| 5 | Лермонтов -Импульс | 34 |
| 6 | Лермонтов - Новоблагодарное | 30 |
| 7 | Лермонтов - Железноводск | 50 |
| 8 | Лермонтов - Ессентуки | 50 |
| 9 | Лермонтов - Лира | 48,6 |
| 10 | Лермонтов — Верхний Рынок | 33,5 |

Автобусные маршруты проходят по улицам Ленина, Пятигорская, Пятигорская, П.Лумумбы, Первомайская, Волкова, Спортивная, пр. Лермонтова и Заводскому переулку. Пригородные и городские пассажирские перевозки осуществляются маршрутными такси, в основном относящиеся к городу Пятигорск.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

В городе Лермонтове существует 9  гаражных кооперативов с общим количеством 2720 машино-мест  и суммарной площадью 14 га, а также сеть охраняемых стоянок с общим количеством 565 машино-мест. В стадии строительства находится 1 гаражный кооператив вместимостью 250 машино-мест.

Данные по гаражам приведены в таблице.

| №№ п/п | Наименование гаража | Адрес | Вмести мость, м-мест | Площадь участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПК « Победа» | на склоне горы Шелудивой | 800 | 4,7 | Сущ. |
| 2 | ГПК «Восток» | У городского кладбища | 520 | 2,2 | Сущ. |
| 3 | ГПК «Жигули» | ул. П.Лумумбы | 300 | 1,4 | Сущ. |
| 4 | ГПК «Автомобилист» | ул. П.Лумумбы | 550 | 1,8 | Сущ. |
| 5 | ГПК «Луч» | Проезд Химиков | 200 | 1,1 | Сущ. |
| 6 | ГПК «Газель» | Проспект Лермонтова | 50 | 0,4 | Сущ. |
| 7 | ГПК «Строитель» | ул. Горная | 220 | 1,1 | Сущ. |
| 8 | ГПК «Ветеран» | ул.Ленина | 80 | 0,15 | Сущ. |
|  | ГПК «Заозерный» | Западный склон горы Бештау | 250 | 1,2 | Строится |

Обслуживание автомобилей производится на станции технического обслуживания «КавВАЗинтерсервиз», располагающемся на пересечении улицы Промышленная и Черкесского шоссе и в частных автомастерских.

В городе имеются четыре автозаправочные  станции. АЗС «Лукойл»  и АЗС «Эфес» (на 500 и 200 заправок в сутки) расположены на въезде в город со стороны г. Пятигорска на улице Молодежная. На Черкесском шоссе АЗС   «Роснефть»  на 100 заправок в час и   АЗС  «Газпром» - находится  на улице Промышленная и рассчитана на 200 заправок в сутки.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА.

Городская социальная инфраструктура развита недостаточно как в отношении емкости большинства учреждений и предприятий,  так и в отношении их территориального размещения.

Требуется повысить уровень обеспеченности общеобразовательными школами и детскими садами, больничными стационарами и поликлиниками, спортивными территориями и объектами.

5.1.ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Основные функциональные зоны города были определены в генеральном плане, разработанном в 1990года.

Анализ территориального развития города показал, что размещение объектов жилищного строительства проводилось в восточном направлении от основной жилой застройки в соответствии с генеральным планом 1990г. В настоящее время  границы города вышли на территории, намеченные по реализуемому генеральному плану на конец расчетного срока – 2010 год.

Генеральным планом  намечается развитие города в южном направлении, а также завершение развития города в восточном направлении до границ памятника природы «гора Бештау».

Сдерживающими факторами территориального развития города являются: наличие плодородных сельскохозяйственных земель Предгорного района в северном направлении, в западном направлении — санитарно- защитная зона промышленной территории.

При территориальном планировании города учтены зоны с особыми условиями использования территории: границы зон санитарной охраны скважин минеральной воды, границы территории объектов археологического наследия, охранные территории памятников точечной локализации, водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны предприятий,  санитарно-защитные зоны сооружений инженерной инфраструктуры.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Настоящим проектом предусмотрено строительство новых жилых микрорайонов в южной части города (микрорайон «Южный»), восточнее проспекта Лермонтова (микрорайон «Центральный») и завершение строительства микрорайона «Бештау».

Необходимые территории для размещения нового жилищного строительства определены исходя из нормативной плотности жилого фонда

180 чел/га для микрорайонов «Южный»,  «Центральный», и (ТСН 30-312-2006. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края»).

Расчетная жилищная обеспеченность в части нового строительства для микрорайонов «Южный»,  и «Центральный» принята  - 18м2  общей площади на 1 человека.

Этажность жилых домов новых микрорайонов города  — преимущественно  5 этажей. Застройка микрорайона «Бештау» ведется в настоящее время - смешанного типа: 2-3 этажные индивидуальные дома и  5-этажные  многоквартирные дома вдоль улицы Матвиенко.

Всего для размещения нового жилищного строительства  необходимо около 85 га территории.

Учитывая необходимость перспективного жилищного строительства, в проекте намечены резервные территории в северном направлении на период после 2030г.

  - ОСНОВНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Функциональным зонированием предусматривается формирование компактных промышленной, селитебной и рекреационной зон города.

Основу планировочной структуры города определяют две композиционные оси — проспект Лермонтова (главная улица города) и зеленая эспланада, формирующаяся на направлении, соединяющем горы Бештау и Шелудивую.

Генеральным планом предусмотрено строительство новых жилых микрорайонов, завершение  застройки проспекта Лермонтова общественными зданиями,  благоустройство и озеленение проспекта, организация входа с проспекта на центральный городской стадион.

Проект предусматривает расширение части проспекта Лермонтова от ул.Заводской до въезда в город с устройством транспортной развязки.

Зеленая эспланада в сочетании с проектируемым бульваром по улице Шумакова выполнит  одну из важных функций городского масштаба – обеспечит единую непрерывную систему озелененных территорий существующей части города (парки, скверы, озелененные участки) с пригородной ландшафтно-рекреационной зоной отдыха.

Проектом рекомендовано озеленение открытых пространств за пределами микрорайона в направлении горы Бештау и горы Острая.

# Архитектурно-планировочное решение микрорайонов

Архитектурно-планировочная структура жилых кварталов выполнена с учетом создания наиболее благоприятной среды проживания. Каждый квартал обеспечен необходимым набором площадок тихого и активного отдыха, спортивными и хозяйственными площадками. Большое внимание уделяется организации пешеходных связей.

Для снижения ветрового воздействия на господствующих направлениях ветров производятся посадки высокорастущих в сочетании со средними и низкими породами деревьев, а также с включением разнообразного ассортимента кустарников. Придомовые участки малоэтажного строительства озеленяются по усмотрению жильцов как декоративными, так и плодовыми деревьями и кустарниками.

Въезды на территорию микрорайонов предусмотрены с внешней  дороги местного значения, расположенной по периметру микрорайона на расстоянии не более 300м один от другого. Жилые группы обслуживаются однополосными проездами с устройством разъездных площадок размерами не менее 6х15м с расстоянием не более 75м одна от другой.

Вдоль зданий устраиваются проезды шириной 5,5м. Тупиковые проезды протяженностью не более 75м заканчиваются разворотными площадками, обеспечивающими разворот пожарных машин, мусоровозов и др. Кроме этого, вдоль проездов предусмотрены открытые автостоянки временного хранения личного автотранспорта.

5.4. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учреждения и предприятия обслуживания

Размещение учреждений и предприятий обслуживания микрорайонов выполнено с учетом требований доступности.

Значительная часть предприятий сферы обслуживания периодического спроса предполагается разместить в отдельных специализированных зданиях. В первых этажах, а также цокольных этажах части жилых домов, возникающих вследствие перепада рельефа, предлагается размещение торговых точек, мастерских, парикмахерских и  других предприятий повседневного спроса.

Дошкольные учреждения

Объем нового строительства  для новых микрорайонов составит 640 мест. Намечается построить 3 детских сада по 160 мест и 2 детских сада по 80 мест  в новых микрорайонах.

Общеобразовательные школы

Объем нового строительства по школам для новых микрорайонов составит 3052 мест. Намечается построить  две школы на 1176 и одну школу на 700 мест.

Для определения потребности в общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях был проведен расчет нормативов для этих учреждений в соответствии с ТСН 30-312-2006. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края».

Учреждения здравоохранения

Генеральным планом предусматривается строительство поликлиники на 1360 посещений в сутки на проспекте Лермонтова, строительство  которой было начато в соответствии с генеральным планом 1990году,  частично выполнены работы нулевого цикла,  дальнейшее строительство прекращено.  В настоящее время территория строительства изрыта, не благоустроена.  Учитывая размещение участка строительства – центр города, а также  потребности города в строительство новой  поликлиники  первоочередная задача реализации настоящего генерального плана.

Генеральным планом предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт для жителей села  Острогорка.

  - ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

- Железнодорожный транспорт.

Ближайшим железнодорожным узлом является станция Минеральные Воды Северо-Кавказской железной дороги. Через узловую станцию Минеральные Воды к магистрали примыкает Кисловодская ветвь протяженностью 64км, имеющая местное значение по обслуживанию городов — курортов. Железнодорожная магистраль элекрифицирована,  двухпутная.

Станция Скачки является промежуточной станцией, объединенной со станцией Пятигорск и обслуживающей город Лермонтов.

Пассажирские железнодорожные перевозки в городе  не предусмотрены.

- Автомобильный транспорт.

Основным транспортным устройством внешнего транспорта города Лермонтова являются автомобильные дороги. Основой автодорожной сети региона является автодорога федерального  значения «Кавказ» (Ростов — Баку). Федеральная автодорога Пятигорск — Черкесск  проходит в 3-х км от города Лермонтова.

Рост автомобильного транспорта в городе вызывает необходимость развития внутренних автомобильных дорог.

Генеральным планом предусмотрено расширение части проспекта Лермонтова от ул.Заводской до въезда в город с устройством транспортной развязки.

Улицы Октябрьская и Ленина, проходящие вдоль территории «Клиническая больница № 101» в настоящее время не справляются с потоком автомашин, требуется их расширение и организация парковочных мест.

  - УЛИЧНАЯ СЕТЬ И ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Уличная сеть города Лермонтова сложилась в виде прямоугольной сетки. В основном улицы находятся в удовлетворительном состоянии и имеют твердое покрытие. Основными транспортными магистралями являются улицы: Промышленная, Пятигорская, П. Лумумбы, Первомайская, Волкова, проспект Лермонтова.

Реконструкция  и развитие улично-дорожной сети города разработаны с учетом следующих требований:

Исключение  возможности проезда через территорию города транзитного транспорта.

Обеспечение удобных транспортных связей между жилыми и промышленными зонами.

Обеспечение высокого уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Обеспечение максимального удобства движения транспорта и пешеходов.

Проектируемая улично-дорожная сеть будет представлять дифференцированную систему улиц обслуживающую город. Основная задача развития дорожной сети - удобные транспортные связи жилых районов города с промышленной зоной, центром города, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха.

Система уличной сети проектируемых жилых районов выбрана в соответствии с ростом населения на расчетный срок, увеличения  потоков транспорта и пешеходов.

В районе формирования  общегородского центра предлагается выделить  проспект Лермонтова  - главную улицу города, проходящую через наиболее насыщенную зону центра, выполняющую функции пропуска  в город пассажирского, грузового и частного  автотранспорта.

Сеть проектируемых жилых улиц и местных проездов для транспортного обслуживания проектируемых  микрорайонов и жилых групп должна быть решена на стадиях проектирования микрорайонов, в более крупных масштабах.

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых комплексов с центром города и центральных жилых районов.

Основные пешеходные тротуары, площади, бульвары должны быть предусмотрены в местах значительного скопления пешеходов, при административных и торговых  центрах.

  - ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Система озеленения города должна соответствовать архитектурно-планировочному решению и отвечать требованиям функционального зонирования, охватывая все зоны города и пригородную зону.

Генеральным планом предусматривается увеличение площади насаждений общего пользования на 55га.

В составе жилых микрорайонов заложены дополнительные территории для строительства  игровых площадок и легкоатлетических  площадок, кортов и пр.

В общественных и торговых центрах жилых районов предусмотрено создание скверов,  создание пешеходных бульваров, соединяющих центр города с другими районами и зонами отдыха. Площадь скверов составит 3,8 га; бульваров  -  9,0 га.

Существующие зеленые насаждения общего пользования сохранятся, но подлежат реконструкции по проектам специализированных проектных организаций.

Для кратковременного отдыха жителей предлагается реконструкция Приозерного парка.

Генпланом предусмотрено  озеленение открытых пространств за пределами микрорайона в направлении горы  Бештау и горы Острая;  организация  зон отдыха на востоке города у подножия    горы Бештау. Предлагается сохранить существующий ландшафт с устройством лесопарка с сетью прогулочных тропинок, терренкуров и площадок отдыха с высокой степенью благоустройства.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Город Лермонтов расположен на холмистом плато, примыкающем южной частью к горы Шелудивой, восточной к пологим склонам горы Бештау и северной к отрогам горы Острой. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 650м до750м, увеличиваясь по направлению к горе Бештау. В целом район удовлетворителен для застройки.

Из отрицательных физико-геологических процессов, осложняющих инженерно- геологические условия территории следует отметить наличие условий для образования оползней и ползучести грунтов, выветривание, имеется локальная просадочность, локальное проявление «верховодки» и заболоченностей.

Оползни приурочены, главным образом, к районам распространения глинистых и мергелистых грунтов при соответствующих условиях: искусственные пригрузки и подрезы склона, обводнение пород за счет утечки из водонесущих коммуникаций или водоотводов и т.д.

Застройка оползневых склонов связана со значительными трудностями.

Необходимо выявление оползневых и потенциально опасных склонов и исключение их, по возможности из застройки. В противном случае необходимо устранять причины вызывающие оползневые явления, тщательно организовать поверхностный водоотвод, дренировать такие участки, не допускать утечек из коммуникаций, особенно в верхней части склонов, не допускать перегрузки и подрезки склонов.

Кроме того, на отдельных участках потребуется применение специальных инженерных мероприятий — устройство свайных фундаментов, подпорных стенок и т.д.

  - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.9.1.Организация поверхностного стока.

В настоящее время в городе имеется около 4,5 км закрытых водостоков и около 2,0 км открытой сети ливневой канализации. Закрытая сеть ливневой канализации состоит из железобетонных труб диаметром от 0,3 до 1,2 м. Сброс из закрытой сети осуществляется в открытый железобетонный лоток  и далее без очистки в существующий водоток в юго-западной части города.

Генеральным планом города предусмотрено следующее решение организации поверхностного стока:

на участках, подлежащих капитальной застройке, линейные стоки отводятся системой закрытых водостоков.

в зоне индивидуальной застройки, в основном, проектируется открытая сеть ливневой канализации в виде открытых водоотводных канав.

За пределами застройки в предгорной части территория защищается от ливневых потоков с гор нагорными канавами, в основном, в земляном русле и железобетонных каналах, защищающих ливневую канализацию от размывания.

Сброс воды должен осуществляется в существующие водотоки после очистки их на очистных сооружениях ливневой канализации в северной и юго-западной части города.

Уровень грунтовых вод, в основном, залегает на глубине до 2-3м. Однако, в результате антропогенной деятельности, а также в зависимости от выпадающих осадков колебание уровня достигает 1,5м. В отдельных местах возможно появление верховодки.

На участках с повышенным уровнем грунтовых вод предполагается строительство ливневой канализации с сопутствующим дренажом. В некоторых местах понижение уровня грунтовых вод  может быть достигнуто лишь правильной организации поверхностного стока.

При выклинивании грунтовых вод на откосах в гористой части рельефа необходимо осуществить каптаж родников.

В местах подъема грунтовых вод около построенных зданий и сооружений рекомендуется прокладка локальных кольцевых дренажей с выпуском дренажных вод в ливневую канализацию.

# 5.9.2. Благоустройство ливневого коллектора

В северной части территории имеется постоянный водоток, стекающий с гор, на котором имеется три искусственных водоема. Генеральным планом предусмотрена расчистка и углубление  русла водотока на протяжении 1,8 км от первого водоема (в верхней части ливневой канавы) до третьего водоема. Далее необходимо прокопать новое русло на участке  от третьего водоема до железной дороги — 0,8км и  перекрыть старое русло.  Канаву заключить в новый коллектор вдоль железной дороги  длиной 2,0км.

# 5.9.3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение города Лермонтова в настоящее время осуществляется от ТЭЦ, расположенной в промышленной зоне. Установленная мощность ТЭЦ составляет 26 МВт.

Резервным источником питания является трансформаторная подстанция 330/110/10 кВ «Машук» с двумя трансформаторами 200 мВА, входящая в систему ОАО «ФСК» - МЭС Юга, расположенная в микрорайоне «Энергетик».

Электроснабжение города осуществляется от 4-х подстанций ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11, расположенных в черте города. Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 6 кВ от 67 трансформаторных подстанций.

Намечаемые уровни развития городской инфраструктуры вызовут увеличение энергопотребления ориентировочно на 2870 кВт. Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор.

Перспективный план развития города Лермонтова предполагает строительство 6-ти новых трансформаторных подстанций. Источником покрытия новых электронагрузок остается городская ТЭЦ через городские подстанции с учетом их расширения и реконструкции.

Кроме того, основное оборудование источников электроснабжения выработало свой эксплуатационный норматив: физически и морально устарело. В среднем износ оборудования составляет около 70%. Кабельные линии 6 кВ также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для стабильного электроснабжения потребителей города на напряжении 6кВ необходимо своевременно проводить реконструкцию и строить новые распределительные сети, распределительные пункты 6 кВ и трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ.

#### СИСТЕМА  СВЯЗИ.

Генеральным  планом на расчетный  срок  предусматривается развитие основного  комплекса электрической  связи и, включающего в себя:

-  телефонную связь;

-  сотовую  радиотелефонную связь;

-  проводное и эфирное  вещание;

-  телевизионное  вещание.

В настоящее время телефонная связь  общего пользования организована через телефонную станцию АТС ( емкостью  8878 номеров)  г. Лермонтова.

По  уровню  телефонизации город Лермонтов занимает одно  из первых мест

в  Ставропольском  крае:  85%  задействованной емкости телефонной сети приходится на  квартирные телефоны.

В настоящее время город телефонной  связью  общего  пользования  обеспечивается  через 2  опорные  телефонные  станции,  емкость  которых представлена  в таблице:

| № п/п | Индекс АТС | Монтированная емкость | Задействованная емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость городской телефонной Сети (номеров) в т. ч. |
| 1 | АТС-5 квазиэлектронная | 5740 | 2088 |
| 2 | АТС-3 цифровая | 6800 | 6790 |
|  | Итого | 12540 | 8878 |

Все АТС города соединены между собой  и  имеют  исходящую и входящую  связь с  междугородней  станцией.  Для более надежной и устойчивой  работы АТС  и АМТС закольцованы  с помощью  волоконно-оптических  линий связи и каналообразуещего  оборудования.

В настоящем численность  населения  25 тыс. чел.  существующей АТС города обеспечивает полностью телефонной связью жилищно-коммунальный  и промышленный сектора.

С  учетом увеличения численности населения  до 32 тыс. чел.  и учитывая,

что    квазиэлектронная станция  АТС-5    морально устарела (производство Украина), абоненты  станции  АТС-5  переводятся на  существующую цифровую АТС «Элком» (АТС-3)  ( производство России, Санкт-Петербург)  емкостью 6800 номеров.

Предусматривается  АТС № 3  увеличить до 10000 номеров,    для доступности, надежности и расширения видов услуг связи - телефон,  телефакс, интернет,  аренда каналов, речевая  и электронная почта, корпоративные  мультимедиа связи, базы  данных.

Междугородная телефонная связь – автоматическая.

Тип  прокладки телефонной сети – подземный.

Дальнейшее  развитие получит  система  сотовой  радиотелефонной связи. Развитие сотовой радиотелефонной связи будет  идти по пути увеличения покрытия  территории города  сотовой связью, применения новейших технологий  на  базе современного цифрового  оборудования.

Обеспечение  приема  федеральных, региональных и  местных программ радиовещания  на территории  города осуществляется через радиотрансляционную сеть   проводного и эфирного вещания, включающую  в себя радиотрансляционный узел,  приемно-передающую  станцию  УЧ и  FМ диапазона   и комплекс  линейно-фидерных сооружений проводного  вещания.

Несмотря на то,  что в последние годы число  абонентов радиотрансляционной сети снижается  (в основном   по экономическим причинам),  система проводного вещания  должна быть сохранена как наиболее  эффективное и недорогое средство  предоставление абонентам федеральных,  региональных  и  местных программ  вещания,  а также систем  оповещения  населения о ЧС и  подачи  сигналов ГО. Мощность существующей усилительной станции достаточно, чтобы обеспечить нагрузку новых районов,  прилегающих  к существующей застройке.

Основные  направления развития телевизионной передающей  сети предусматривают  многократное  увеличение передаваемых  и  принимаемых  программ,  в том числе кабельного,  спутникового ТВ.

# Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение города Лермонтова осуществляется от существующего АГРС.

На территории г. Лермонтова намечается новое жилищное и другие виды строительства.

Газификации подлежат:

-объекты жилищно-коммунального назначения,  для которых предлагается децентрализованные источники газоснабжения  (поквартирное отопление и горячее водоснабжение бытовыми газовыми двухконтурными котлами).

Расход газа на вновь возводимые объекты составит:

- на жилье - 9,873 млн. м3/год

- на коммунально-бытовые нужды - 0,49 млн. м3/год.

Общий расход газа - 10,363  млн. м3/год.

Схема внешнего газоснабжения вновь проектируемых объектов принципиально не меняется и представлена на генплане развития города Лермонтова.

# 5.9.6.Теплоснабжение

Теплоснабжение существующей части города в количестве 60 ГКал/час осуществляется от существующей ТЭЦ.

Расход тепла на расширяемую часть города определен в количестве 27,98 ГКал/час.

В расширяемой части города предусматривается поквартирное отопление бытовыми газовыми двухконтурными котлами. Отопление школ, детских садов, общественных зданий предусматривается от индивидуальных котельных.

# 5.9.7.Водоснабжение

Расчетное водопотребление  новых микрорайонов города определялось на основании данных о количестве населения и нормы водопотребления равной 300 литров в сутки на человека. Расход водопотребления на нужды промышленности обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы приняты согласно таб.1 СНиП2.04.02-84* в размере 20% от суточного расхода.

В результате расчетов водопотребление определилось в размере 2,52 тыс.м3/сутки на расчетный период.

Источником водоснабжения будут служить существующие водоводы идущие на город.

Для осуществления водоснабжения восточной части расширяемого города предусматривается строительство насосной станции в районе существующих резервуаров 2х1000 м3 , откуда вода будет подаваться в два проектируемых резервуара емк. 2х1000 м3, расположенных у подножия горы Бештау на отм. 830, из которых вода самотеком будет подаваться в  проектируемый микрорайон.

Водоснабжение остальных микрорайонов, расположенных в районе г. Шелудивой предусматривается от существующих резервуаров и Мало-Западной водопроводной насосной.

Важным моментом является повышение эффективности использования водных ресурсов, которые включают экономию воды на хозпитьевые нужды, уменьшение потребления свежей воды на производственные цели и увеличения водооборота.

Достижение этих целей возможно следующими путями:

• Установление контроля и совершенствование учёта объектов потребления;

• Расширение сети наблюдений и автоматизации контроля качества воды.

# 5.9.8.Канализация

Общий среднесуточный расход сточных вод на расчетный период составляет 2,52 тыс.    м3/сутки.

Строительство сетей канализации новой застройки г. Лермонтова предусматривается на базе существующих магистральных и существующих очистных сооружений города рассчитанных на производительность 25 тыс. м3/сутки (существующая загрузка 17,0 тыс.м3/сутки).

Для обеспечения  отведения стоков новой застройки предусматривается:

- строительство новой КНС расположенной рядом с существующей КНС;

- строительство самотечно-напорных коллекторов до новой КНС;

- из-за существующего рельефа местности в микрорайоне расположенном восточнее г. Шелудивая предусматривается строительство КНС.

Общая протяженность проектируемых коллекторов составит 7 км.

# 5.9.9. Дождевая канализация

Сброс дождевой канализации от проектируемых микрорайонов предусматривается самотеком в существующую сеть ливневой канализации.

От проектируемого микрорайона, расположенного восточнее горы Шелудивая,  дождевые стоки после очистки подаются насосной станцией в существующий ливневой коллектор диаметром 1000мм, проходящий по проспекту Лермонтова.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Насущной проблемой для города является утилизация бытовых отходов. Существующий полигон  ТБО, был создан в 1953году с проектным резервом на 20 лет и на данный момент исчерпывает  свой ресурс. Необходимы решения по вопросам рекультивации существующего полигона и строительству нового мусороперерабатывающего комплекса. Современное производство позволит выделять из мусора ценное вторичное сырье - бумагу, упаковку, стекло, металл, а затем органический мусор перерабатывать в экологически безопасный сухой компост, с утилизацией хвостов сортировки и переработки.

Экологическую обстановку в городе  Лермонтове требуется  улучшать.

На промышленных предприятиях города проводится паспортизация промышленных отходов подразделениями Роспотребнадзора. Кроме ведения контроля за сточными водами и недопущения  выпуска неочищенных стоков, накоплением и утилизацией промышленных и бытовых отходов,  необходим контроль за естественным фоном радиации и уровнем эсхаляции радона  в жилых и общественных зданиях. Так как на территории города наблюдается локально повышенный уровень радиации вследствие интенсивного выделения радона с поверхности земли, при проектировании зданий необходимо предусматривать противорадоновую защиту.

Проект предлагает выполнение технологических, санитарно-  технических, планировочных и организационных мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды, создание условий для комфортного  проживания населения.

Основное предприятие города гидрометаллургический завод (бывший  завод «Алмаз») в настоящее время перепрофилировался. Действующих отвалов в настоящее время на предприятии нет. Рудник №2 прекратил добычу руды с начала 1990 года, проведены в связи с этим ликвидационные работы. В это же время завод прекратил складирование радиоактивных хвостов на хвостохранилище.

Работы по дезактивации и рекультивации хвостохранилища по линии Минатома России производились в период с 1999 по 2003 год. Работы по рекультивации  хвостохранилища до конца не выполнены из-за отсутствия финансирования  федеральных бюджетных средств.

# 6.1. Охрана воздушного бассейна.

Источниками  загрязнения атмосферного воздуха города  Лермонтова являются в основном выбросы вредных веществ промышленных предприятий. Кроме того в пределах города отмечается наличие ионизирующей радиации  радона как за счет естественного излучения так и за счет имеющего ранее процесса добычи урановой руды, которая велась с середины 50-х годов.

В настоящее время предприятие имеет источники  выброса вредных веществ в атмосферу. Основные  компоненты выбросов относятся ко  II, III и IV классам вредности. Веществами, содержащимися в выбросах завода «Алмаз» являются пыль аммофоса, пыль гипса, оксиды азота, серная кислота, сернистый ангидрид, азотная кислота и др.

Другие предприятия города относятся к IV классу вредности.

Размеры санитарно — защитных зон в проекте показаны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “ Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

С учетом розы ветров румбы санитарно-защитных зон особенно вытянуты по направлениям восточных, западных и северо-западных ветров.

В результате часть территории города входит в их пределы, и дополнительно нуждается в защитных природоохранных мероприятиях.

Доля выбросов есть и от автотранспорта.

Эти выбросы обусловлены главным образом несоблюдением должного контроля за содержанием вредных веществ в выхлопных газах автодвигателей.

До настоящего времени в городе отсутствуют регулярный контроль и соответственно информационные данные об уровнях радиации в пределах городской территории, в том числе жилищах.

В городе Лермонтове вопрос о содержании радона в жилых помещениях, детских садах и школах является малоизученным. Радон накапливается главным образом в подвалах и первых этажах, местами превышает внешний фон в 3-4 раза.

В целях улучшения состояния воздушного бассейна проектом предлагается:

- Соблюдение санитарно — защитных разрывов от промышленных объектов.

- Повысить эффективность имеющихся газопылеулавливающих систем, планомерно оснастить все источники вредных выбросов в атмосферу очистными сооружениями соответствующего назначения.

- При реконструкциях предприятий применять передовые технологические процессы, обеспечивающие сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Усилить контроль за качеством работы двигателей  автомобилей во всех автохозяйствах города.

- Оптимизировать  транспортные потоки.

- Обеспечить разработку норм ПДВ на всех предприятиях города.

- Повысить качество озеленения и благоустройства городской территории, включая полигон ТБО.

- Не допускать строительство экологически неблагоприятных объектов.

- Предусмотреть  и выполнить комплекс специальных мероприятий по снижению влияния естественного радиоактивного излучения. Осуществлять обязательный дозиметрический контроль в городе, при вскрытии грунтов при новом строительстве.

- Организовать постоянный мониторинг за качественным составом атмосферного воздуха.

- Разработать сводный том ПДВ города на основании проектов ПДВ всех промышленных предприятий, имеющих выбросы в атмосферу.

- Обязать предприятия разработать проекты санитарно-защитных зон.

# 6.2. Охрана водного бассейна.

Водоемы в пределах городской черты и прилегающей территории испытывает заметную антропогенную нагрузку и нуждается в специальных мероприятиях по их защите.

В настоящее время качественный состав сбросных стоков  не удовлетворителен по взвешенным веществам, аммиаку и др. Имеющиеся локальные очистные сооружения не удовлетворяют современным требованиям.

В целом по городу не решена проблема ливневой канализации и соответственно очистки ливневых стоков. Поэтому поверхностный сток является одним из значительных источников загрязнения открытых водоемов и грунтовых вод.

В целях охраны водного бассейна планируется:

- расширить очистные сооружения города;

- организовать сбор и очистку ливневого стока от нового микрорайона.

- построить эффективные локальные очистные сооружения на промпредприятиях города.

6.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОЗЕРА.

Городское озеро, предназначенное для отдыха горожан, в течение длительного времени не подвергалось очистке, территория прилегающего к нему парка и береговой территории практически не благоустроена, заросла береговым камышом и заболачивается.

Генеральным планом  предусмотрено выполнить реконструкцию дамбы, благоустроить прибрежную полосу, отсыпать песчаные пляжи,  построить пляжные сооружения.

# 6.4. Охрана почвенного покрова.

Почвенный покров в пределах городской территории подвергается значительной антропогенной нагрузке. На достаточно ограниченную площадку воздействуют многообразные факторы, которые коррелируют между собой. Главными из них являются выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных и линейных источников, содержащие разнообразные компоненты,  начиная от пыли различной дисперсности и состава до соединений тяжелых металлов и других веществ различного класса вредности.

Кроме того промышленные и бытовые отходы, загрязняющие вещества ливневого стока непосредственно влияют на почвенный субстат.

Загрязнение почвенного покрова происходит в основном на свободных от застройки территориях,  неблагоустроенных улицах, вдоль транспортных потоков, по берегам водоемов.

График организованного вывоза бытового мусора в целом соблюдается, но имеет место локальное скопление мусорных масс, которые являются источником образования болезнетворных организмов.

В целях охраны почвенного покрова предлагается:

произвести комплекс мероприятий по упорядочению утилизации отходов ТБО в соответствии с Планом мероприятий по формированию региональной комплексной  системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Ставропольского края.

Обеспечить охрану склонов гор « Бештау» и «Шелудивая» от всех видов раскопок, включить их в разряд охранных территорий.

Организовать утилизацию, промотходов на специально отведенной территории, не допускать их складирование в не отведенных для этих целей местах.